## Slide 1
HDPE бутылка против Aseptic пакета
КОГДА МЕЧТЫ СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
designed and built to meet your challenges
Aseptiline ®:
total aseptic safety granted
www.tecnopack.ru
www.tecnopack.by
www.tecnopack.ru
www.tecnopack.b
by

## Slide 2
Линия, которая полностью удовлетворяет все
Ваши потребности в асептике
Асептические технологии
в молочной промышленности

## Slide 3
Микробиология в пищевой промышленности.
pH классификация продуктов
При значении ниже рН 4,5 рост патогенных микроорганизмов сильно ингибируется (кроме плесени).
pH 4,5
Соки pH ~ 3,5
Молоко pH ~ 6,7
Сок, чай, вино, безалкогольные напитки, продукция из томатов и пр.
Молоко (любой жирности), сливки, сгущенное молоко, молочный чай, кофе, соевое молоко, суп и пр.
Высокая кислотность
Низкая кислотность

## Slide 4
В чем же разница для машины розлива?
Какие микроорганизмы могут вырасти в молоке и соке?
Соковые
Продукты
Высокая
кислотность
Молочные
продукты
Низкая
кислотность
Дрожжи, плесень,
кислотоустойчивые бактерии
Бактерии, споры, бактерии образующие плесень и дрожжи
Потребление перекиси водорода (H2O2) для стерилизации упаковки ниже, потому что бактерии, спорообразующие бактерии, не являются продуктами порчи в высококислотных продуктах
Использование H2O2 для стерилизации упаковки необходимо, т.к. спорообразующие бактерии, являются продуктами негативного воздействия в низкокислотных продуктах, а рост патогенных микроорганизмов не ингибируется в продуктах с низкой кислотностью

## Slide 5
Aseptiline® - Shelf Life
Внешние факторы, влияющие
на срок хранения
Кислород
Температура
Свет (УФ)

## Slide 6
Особенности HDPE бутылки
Многослойная защита
Полностью перерабатываемый
Лучше текучесть
Лучше эффект закрывания крышки

## Slide 7
SWOT анализ
сильные стороны
слабые стороны
возможности
угрозы
Ниже затраты на упаковку
Ниже транспортные издержки
Шире свобода конструкции бутылки
Лучше эффект укупорки крышкой
Полная утилизация
HDPE увеличивает издержки
Картон снижает издержки
Идентичность бренда
Широкие пределы ресурсов HDPE
Шире свобода конструкции бутылки
Лучше эффект укупорки крышкой
Полная утилизация
Выше первоначальные инвестиции
Изменение технической культуры
Позитив
Негатив
Внутренние
Внешние
HDPE бутылки для UHT

## Slide 8
Детали горлышка и дна (запатентованные) HDPE бутылки
Качественная поверхность для приваривания алюминиевой фольги
Конструкция дна с высоким сопротивлением ударному воздействию

## Slide 9
HDPE бутылка - МНОГОСЛОЙНАЯ ЗАЩИТА

## Slide 10
HDPE - многослойная концепция
HDPE Aseptic бутылка
SECTION

## Slide 11
Aseptiline® - Сыпучий материал HDPE
Vergin
Adesive
EVOH
Master Black
HDPE Regrinid

## Slide 12
Асептическая линия для удовлетворения
потребностей вашего бизнеса
HDPE
ОТКРЫТОЕ ГОРЛЫШКО
СТАНДАРТНЫЙ ВЫДУВ
Продукты с высокой кислотностью
Чувствительные продукты
HDPE
ЗАКРЫТОЕ ГОРЛЫШКО
АСЕПТИЧЕСКИЙ ВЫДУВ
Продукты с низкой кислотностью
Продукты с длительным сроком хранения Очень чувствительные продукты

## Slide 13
Aseptiline® - Shelf Life
Определение срока хранения
свежие
ESL
ASEPTIC
FULL
ASEPTIC
SHELF LIFE
COLD CHAIN
2 week
Up to 1 Month
COLD CHAIN
Up to 4 Months
> 4 Months
AMBIENT
AMBIENT
Срок хранения определяет период времени, в течение которого продукт может быть сохранен, при определенных условиях.
Остается в оптимальном состоянии со специфическими характеристиками и подходит для употребления.

## Slide 14
Одна технологическая линия для всех молочных продуктов
Слои | Холодильное хранение |  | Хранение при температуре окружающей среды | 
 | свежее | ESL | 4…6 мес. | 16…18 мес.
Внешний | HDPE | HDPE белый | HDPE белый | HDPE белый
Клей | - | - | 4%...6% | 4%...6%
EVOH | - | - | 6%...9% | 6%...9%
Клей | - | - | 4%...6% | 4%...6%
Дробленка | Обрезки | Обрезки | Обрезки черные | Обрезки черные
Внутренний | HDPE | HDPE белый | HDPE белый | HDPE белый
Бутылки из HDPE –
многослойная концепция и гибкость

## Slide 15
Aseptiline® - Асептик концепт
СТЕРИЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
БУТЫЛКА LOG 6 min
РОЗЛИВ LOG 6 min
Экструзивная выдувная машина
Пневмотранспорт
Процесс
UHT
Асептический танк
Инспекция бутылки
Асептический розлив
Aseptiline®
НЕПРЕРЫВНОЕ, БЕЗОСТАНОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Выход

## Slide 16
Асептик бутылка (закрытое горлышко) Концепт

## Slide 17
Асептик бутылка (открытое горлышко) Концепт
Снаружи
Открытое горлышко бутылки
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПОВЕРХНОСТИ
Периоксидом водорода + ASEPTIC HOT AIR
ISO 6 Class 1000
ISO 4/5 Class 100
Асептический розлив
UHT ПРОДУКТА
Алюминиевая фольга
Туннель
Машина
Асептический розлив
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
Периоксидом водорода
+ ASEPTIC HOT AIR
2 STEP + 4 STEP DRYING

## Slide 18
Моделирование периода 10 лет при стандартных производственных условиях
Общие операционные расходы - пакет
Общие операционные расходы - HDPE бутылка
Амортизация линии с картоном
Амортизация линии ASEPTILINE
инвестиции выше для линии ASEPTILINE
годовая амортизация выше для линии ASEPTILINE
Общие операционные расходы выше у линии с картоном
Линия ASEPTILINE UHT демонстрирует абсолютное превосходство уже на 3-м году эксплуатации
HDPE vs. Картон – Амортизация и TOC затраты на упаковку

## Slide 19
Стандартные предварительные затраты на UHT 6-ти слойную бутылку

## Slide 20
Мир асептических молочных продуктов

## Slide 21
Sempre un passo avanti!
Благодарим за внимание!